Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: WOF-II.261.1.2015.DB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-promocyjne. Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

USTALENIE SZCZEGÓŁÓWEJ LOKALIZACJI TABLIC

- Ogólne rozmieszczenie tablic przedstawiają załączniki mapowe. Orientacyjna lokalizacja tablic została zaznaczona na mapach żółtym kolorem.

- Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zarządcą terenu ( Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, Nadleśnictwa) w celu wyznaczenia szczegółowego miejsca i terminu ustawienia tablicy.

- W przypadku uzasadnionych, obiektywnych trudności z ustawieniem tablicy w miejscu orientacyjnie wskazanym, istnieje możliwość jego zmiany, zgodnie z ustaleniami z zarządcą terenu.

- Ostateczne miejsca ustawienia tablic, po uzgodnieniu z zarządcą terenu, wymagają akceptacji zamawiającego w trybie roboczym.

- Do roboczego uzgodnienia należy przedłożyć zamawiającemu plik *shp zawierający informację o współrzędnych geograficznych miejsc ustawienia tablic uzgodnionych z zarządcami terenu.

TABLICE

- Tablice winny być wykonane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2665).

- Ilość tablic do wykonania i ustawienia zgodnie z poniższym podziałem:

| L.p. | Nazwa obszaru | Ilość tablic |
| --- | --- | --- |
|  | Łysogóry PLH260002 (teren poza ŚPN) | 8 |
|  | Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 | 10 |
|  | Dolina Białej Nidy PLH260013 | 25 |
|  | Dolina Czarnej Nidy PLH260016 | 21 |
|  | Dolina Górnej Mierzawy PLH260017 | 9 |
|  | Dolina Górnej Pilicy PLH260018 | 30 |
|  | Dolina Warkocza PLH260021 | 13 |
|  | Góry Pieprzowe PLH260022 | 4 |
|  | Kras Staszowski PLH260023 | 18 |
|  | Ostoja Barcza PLH260025 | 5 |
|  | Ostoja Gaj PLH260027 | 6 |
|  | Ostoja Jeleniowska PLH260028 | 11 |
|  | Ostoja Sieradowicka PLH260031 | 17 |
|  | Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032 | 15 |
|  | Ostoja Wierzejska PLH260035 | 5 |
|  | Ostoja Żyznów PLH260036 | 30 |
|  | Przełom Lubrzanki PLH260037 | 13 |
|  | Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038 | 15 |
|  | Wzgórza Kunowskie PLH260039 | 20 |
| Razem: | 275 |

- Na tablicy należy podać rodzaj formy ochrony przyrody i nazwę własną, przykładowo:

OBSZAR NATURA 2000

UROCZYSKA LASÓW STARACHOWICKICH

- Tablicę należy wykonać z blachy ocynkowanej stalowej o grubości minimum 0,8 mm;

- Tablica ma mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;

- Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego, 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;

- Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same, minimum 4 cm;

- Odstęp między wierszami napisu minimum 3 cm;

- Wymaga się użycia czcionki typu „Times New Roman”;

- Napisy winny być wykonane farbą odporną na czynniki atmosferyczne;

- Tablice winny być malowane i laminowane laminatem UV jednostronnie (zakładka na drugą stronę – kopertowanie);

- W tablicach należy wykonać minimum 8 otworów technologicznych (do montażu) o średnicy 5-6 mm. 4 otwory winny być usytuowane w odległości po 2,5 cm od 2 stycznych krawędzi tablicy tworzących narożnik oraz po 2 w długości tablicy w odległości po 2,5 cm od górnej i dolnej krawędzi;

- Tablice należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia powierzchni w czasie transportu i montażu.

- Przed wykonaniem tablic wykonawca przedstawi zamawiającemu papierowy wydruk projektu tablicy dla każdego obszaru Natura 2000 w skali 1 : 4 z oznaczeniem skali i przy zachowaniu proporcji rozmiarów tablicy, rozmieszczenia na niej elementów i ich wielkości oraz odległości między nimi.

KONSTRUKCJE NOŚNE

- Jako konstrukcję nośną tablicy należy wykonać stelaż składający się z dwóch słupków zamkniętych od góry, oraz ramy z profili zamkniętych zamocowanej w górnej części słupków, będących jednocześnie miejscem montażu tablicy – zgodnie z załączonym szkicem (rys.1).

- Konstrukcja nośna tablic z profili stalowych zamkniętych o przekroju poprzeczny profilu 40 mm x 60 mm i grubość ścianki 3 mm.

- Konstrukcja nośna zabezpieczona antykorozyjnie farbą podkładową i wierzchnią barwy szarej.

- Do zamontowania tablicy na konstrukcji nośnej należy użyć elementów łączących odpornych na korozję.

- Konstrukcja winna być posadowiona w gruncie na zaprawie cementowej. Do części konstrukcji posadowionej w gruncie winny być przymocowane elementy  stalowe powodujące jej trwałe zakotwiczenie (rys.1 lit. a.)

- Głębokość posadowienia dostosowana do warunków terenowych, na gruntach zwięzłych minimum 0,6 m, a na gruntach luźnych 0,8m (rys.1).

MONTAŻ TABLIC

- Tablice należy zamontować na granicy lub w najbliższym sąsiedztwie granicy obszarów Natura 2000 w pasach drogowych lub w ich pobliżu.

- Tablice należy zamontować tak, żeby strona z napisem była widoczna dla osób wjeżdżających w granice obszaru.

- Tablice w pasach drogowych należy ustawić zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczeniach na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). Na pozostałych terenach - dolna krawędź tablicy na wysokości min. 2,0 m nad poziomem gruntu.

- Po ustawieniu tablicy wykonawca jest zobowiązany do dokonania protokolarnego jej odbioru z udziałem zarządcy terenu, w odniesieniu od ustawienia w ustalonym miejscu. Jeden egzemplarz protokołu należy dostarczyć zamawiającemu przy zgłoszeniu dzieła do odbioru przez zamawiającego.

- Zamontowanie tablic w terenie należy udokumentować zdjęciem obejmującym otoczenie tablicy ułatwiające jej zidentyfikowanie w terenie i przekazać do siedziby zamawiającego w formie elektronicznej na płycie CD wraz z pisemnym zgłoszeniem wykonania dzieła.

- Należy podać współrzędne geograficzne posadowienia każdej tablicy w formie pliku *shp.

- Zamawiający dokona kontroli jakości wykonanej pracy przy odbiorze dzieła.

- Wykonawca udziela gwarancji na trwałość tablicy, konstrukcji, zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich części metalowych i posadowienie w gruncie na okres minimum dwóch lat.

Zał. 1 – mapy z orientacyjną propozycją rozmieszczenia tablic – 39 szt.